## Техника безопасности при работе с мастикой «Гекопрен»

Права защищены патентом РФ № 158679

1. Неотвержденная мастика «Гекопрен» токсична. Входящий в её состав растворитель – толуол действует наркотически на организм человека.

Предельно допустимая концентрация в смеси с воздухом толуола составляет 0,05 мг/литр воздуха.

Взрывоопасная концентрация в смеси с воздухом от 1,3% до 6,8%.

2. Мастика «Гекопрен» относится к легковоспламеняющимся жидкостям, горит при внесении в источник огня.

Температура вспышки плюс 4 градуса.

Температура самовоспламенения 536 градусов.

3. Производство мастики «Гекопрен» по пожарной опасности относится к категории А согласно Правилам устройства электроустановок.

Помещение производства мастики относится к классу В-1А.

4. Места производства и применения мастики «Гекопрен» в замкнутых объемах должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей двадцатикратный обмен воздуха в час.

5. Всё металлическое оборудование, а также пистолеты-распылители, металлические шланги и все металлические части зданий, в которых производятся работы с мастикой «Гекопрен» должны быть заземлены. Заземление необходимо регулярно проверять на прочность соединений.

6. К гидроизоляционным, герметизирующим и противокоррозионным работам с использованием мастики «Гекопрен» разрешается допускать только специально обученных рабочих не моложе 18 лет, сдавших технический минимум по правилам техники безопасности, прошедших медицинское освидетельствование и получивших соответствующее разрешение врача.

7. При устройстве покрытий «Гекопрен» каждый рабочий должен быть обеспечен: комбинезоном из плотной ткани; резиновыми сапогами или ботинками на резиновой подошве; резиновыми перчатками; прорезиненным фартуком; защитными очками; респираторами; хлопчатобумажным шлемом; пластмассовыми нарукавниками.

8. Запрещается в местах работ с применением мастики «Гекопрен» (не ближе 30 м) курить, разводить огонь, пользоваться паяльными лампами, производить электросварочные и другие работы с металлом, а также материалами, при обработке которых возможно образование искр.

9. Всё электрооборудование и электроустановки, находящиеся в зоне работ с мастикой «Гекопрен», должны быть во взрывобезопасном исполнении и отвечать правилам эксплуатации установок во взрывоопасных зонах.

Все места производства работ с мастикой должны иметь ограждения и плакаты с предупредительными надписями, доступ посторонних в зону работ должен быть исключен.

10. Особо опасными работами с применением мастики «Гекопрен» являются работы, выполняемые в закрытых, заглубленных и подземных (подвальных) помещениях, где испаряющийся толуол, пары которого тяжелее воздуха, легко создает взрыв и пожароопасные концентрации. В таких помещениях должна быть оборудована приточно-вытяжная вентиляция, обеспечивающая двадцатикратный обмен воздуха в час.

При невозможности оборудования приточно-вытяжной вентиляции работы следует производить в противогазах со сменной коробкой марки А, коробку заменять через каждые 6 часов работ, при этом зона работ должна быть обеспечена подача чистого воздуха от компрессора, работу следует выполнять на ограниченных площадях и на работы должен быть выдан специальный наряд-допуск, оформленный в установленном порядке.

11. В местах производства работ по нанесению мастики «Гекопрен» должны быть оборудованы противопожарные посты, оборудованные ящиками с песком, углекислотными огнетушителями, асбестовыми одеялами и другими средствами тушения пожаров.